## Slide 1
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
1- التقنيـات المخطـاطـية :
يعتبر الرسم التقني ) الصناعي ( إحدى التقنيات المخطاطية المستعملة في الميدان الصناعي، فهو أداة لتمثيل الأشياء التقنية قصد دراستها، تصنعها أو إبراز وظيفتها .
يخضع الرسم التقني لقواعد دقيقة واصطلاحات مضبوطة لتفادي كل غموض يمكن أن يجعل قرأته صعبة أو خاطئة . وبهذا يعتبر الرسم الصناعي لغة عالمية للتوصل بين المختصين في المجالات الصناعية. ولتمثيل الأشياء التقنية نستعمل:
* الرسم اليدوي باستعمال الأدوات التقليدية.
* الرسم المعلوماتي باستعمال الحاسوب و برانم الرسم.
* مقدمـــة:
مكتب التصاميم
الهندسيـــــــــــة
أو الرسم الصناعي
مكتـــــــــــب
طــــــــــــرق
الإنجــــــــــــاز
المشغــــــــــــل
أو
المصنــــــــــــع

## Slide 2
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
تتجلى أهمية التنميط في اعتباره لغة تواصل بين المختصين، كل في ميدانه وبالتالي :
2.1.1- أهمية التنميط :
* تسهيل الصيانة والإصلاح.
* تخفيض كلفة الإنتاج.
* تسهيل إنجاز وقراءة الرسومات التقنية.
1.1- التنميـط :
التنميط هو مجموعة من قوانين عالمية موحدة تطبق في الرسم التقني. ويستعمل قصد توحيد تمثيل الأشياء التقنية لتسهيل قراءتها وفهمها، مما يساعد المختصين على تفادي العوائق في التواصل بينهم.
1.1.1 – تعريــــــف:

## Slide 3
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
3.1.1- قوانين التنميط في الرسم التقني :
أ - المقــــــــــاس :
المقاس هو ورقة ذات أبعاد موحدة ينجز عليها الرسم التقني، يرمز لها ب
متبوعا برقم 0، 1 ، 2 ، 3 ، 4، 5. ويطابق كل رقم مقاسا ذا أبعاد (A)
محددة ويوضح الشكل أسفله أبعاد كل مقاس .
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A0= 1188 x 840
A1= 840 x 594
A2= 594 x 420
A3= 420 x 297
A4= 297 x 210
A5= 210 x 148.5

## Slide 4
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
* ملاحظـــــــة :
ب – الأطــــــــرة:
جميع المقاسات تستعمل في اتجاه الطول أو العرض.
يحدد مجال الرسم بإطار يبعد عن أطراف الورقة ب mm 10 بالنسبة لمقاسات A4 و A3 و A2 و 20 mm بالنسبة لمقاسات A0 و .A1
الأطرة هي عبارة عن مستطيل يحتوي على اسم الرسام، تاريخ الإنجاز، السلم، المؤسسة، الرقم، مقاس الوثيقة وعنوان الوثيقة:
السلم :............................. | المؤسسة :................................................. | الاسم :.................................
علامة التنميط :......... | عنوان الرسم :........................................ | القسم :...............................
مقاس :........................... |  | التاريخ:..............................

## Slide 5
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
* ملاحظـــــــة:
* توضع الأطرة دائما أسفل المقاس على اليمين و تعد الأطرة بالنسبة للرسم بمثابة بطاقة التعريف.
ج – السلـــــــم:
السلم هو العدد الذي يضرب في الأبعاد الحقيقية )القياس الحقيقي( للحصول على بعد غير حقيقي حتي نتمكن من تمثيله على المقاس.
ونجد ثلاثة أنواع :
* سلم الإنجاز : 1:1
* سلم التكبير : 2:1 ، 3:1 ، 5:1
* سلم الاختزال : 0.5:1، 0.2:1، 0.1:1

## Slide 6
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
د - أنماط الخطوط :
الرسم القني هو مجموعة من الخطوط المنمطة التي لكل واحد منها مدلولها الخاص، وتصنف حسب مواصفتين :
* الطبيعة : خط متصل أو مختلط أو متقطع.
* السمــك : خط رقيق أو غليظ.
* ملحوظــــــة:
* سمك الخط الغليظ : mm 0.5 أو mm 0.7
* سمك الخط الرقيق : mm 0.18 أو mm 0.25
يبين الجدول أنماط الخطوط و مجالات استعمالاتها:
نمـــط الخــــــط | تمثيــــل الخـــــط | الاستعمــــــــــــال
خط متصل غليظ |  | 
خط متصل رقيق |  | 
خط متقطع رقيق |  | 
خط مختلط رقيق |  | 
الحرف والمحيطات المرئية
خطوط الربط والرسم
الحرف والمحيطات الغير مرئية
المحاور الهندسية ومستويات التماثل

## Slide 7
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
ه - الكتابة المنمطة:
تستعمل للكتابة في الرسومات التقنية حروف موحدة لتحقيق :
2.1- أدوات الـرسـم :
1
2
4
5
3
* الوضوح
* التجانس
* البساطة
الحروف العربية الموحدة المتعارف عليها بالخط الكوفي في الرسم التقني :
أنظر المطبوع الخاص بالخط المنمط
1.2.1- أدوات الـرسـم التقليدية :
7
8
6

## Slide 8
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
الوظـيـفــــــــــــة | الاســـم | التعييـن
 | لوحة الرسم | 1
 | ورقة الرسم | 2
 | T المسطــرة | 3
 | الكــــــــوس | 4 و 5
 | البركـــــار | 6
 | شريط لصوق | 7
 | المنقلــــــــــة | 8
.(T) حمل ورقة الرسم و تثبيتها و توجيه مسطرة
حجم مستطيل ذو مقاس موحدة ، من ورق أو أنسوخ أو من الخشب.
تخطيط خطوط أفقية وتوجيه الكوسين.
يستعمل إلى جانب المسطرة(T) لرسم خطوط مائلة ب°30 أو°45 أو°60.
يمكن من رسم الدوائر والأقواس و نقل الأبعاد.
يمكننا من تثبيت مقاس الرسم على لوحة أو طاولة الرسم .
تستعمل لقياس الزوايا المختلفة .

## Slide 9
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
2.2.1- أدوات الـرسـم المعلوماتية :
تتجلى أهمية الرسم المعلوماتي في كونه يمكن من ربح الوقت والجهد والحصول على رسمت بجودة عالية وبالتالي مردودية أحسن. نستعمل أساسا الأدوات التالية:
* حاســـــــوب.
* برنـــــام للرســــم.
3.1- تطبيقـــــــات :
أرسم مستطيلا بسلم 2:3 أبعاده الحقيقية هي :
الطول: mm75.
العرض: mm30.
تمريــــــــــــن 1 :
تمريــــــــــــن 2 :
الأبعاد الحقيقية لمستطيل هي 500= l و 700= L ومرسوم بحيث 50=l و70=L
1- أحسب السلم ؟
2- ما نوع هذا السلم ؟

## Slide 10
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
* أجوبـــــــــة 1:
أ - حساب البعد المرسوم للطول ) ( DDL
نعلم أن
لدينا
DR=75 mm
Ech= 2/3
ت.ح
DD = Ech X DR
ت.ح
DDL = Ech X DR
DDL = 2/3 X 75
ت.ع
DDL = ( 2 x75)/3
DDL = 150/3
DDL = 50 mm

## Slide 11
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
ب - حساب البعد المرسوم للعرض ) ( DDl
نعلم أن
لدينا
DR=30 mm
Ech= 2/3
ت.ح
DD = Ech X DR
ت.ح
DDl = Ech X DR
DDl = 2/3 X 30
ت.ع
DDl = ( 2 x30)/3
DDl = 60/3
DDl = 20 mm
75
30

## Slide 12
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
* أجوبـــــــــة 2:
1 - حساب السلم ) ( Ech
نعلم أن
لدينا
DRL =700 mm
ت.ح
ت.ع
DRl =500 mm
DDL =70 mm
DRl = 50 mm
2 – نوع السلم هو سلم التصغير لأن Ech < 1

## Slide 13
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
2- الإسقــاط العمــودي :
A
نقطة في الفضاء A
H على المستوى A تمثل مسقط النقطة a1
a1
a2
إسقاط نقطة على مستوى
يعطينا نقطـــة
* استنتــاج
H
P
P على المستوى A تمثل مسقط النقطة a2
1.2- إسقــاط نقطــة:

## Slide 14
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
2.2- إسقــاط قطعــة:
A
قطعة في الفضاء [AB]
H متوازية مع المستوى [AB]
P متعامدة مع المستوى [AB]
a1
a2 b2
* إسقاط قطعة متوازية مع مستوى الإسقاط يعطينا نفس القطعـــة.
* استنتاجــات
b1
B
* إسقاط قطعة متعامدة مع مستوى الإسقاط يعطينا نقطـــة.
H
P

## Slide 15
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
3.2- إسقــاط سطــح:
A
H سطح متوازي مع المستوى (ABCD)
P سطح متعامد مع المستوى (ABCD)
a1
* إسقاط سطح متوازي مع مستوى الإسقاط يعطينا نفس السطـح.
* استنتاجـــات:
b1
B
* إسقاط سطح متعامد مع مستوى الإسقاط يعطينا قطعــة.
H
P
d
C
d1
c1
a2 b2
c2 d2

## Slide 16
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
3.2- إسقــاط حجــم:
B
A
C
D
C
F
G
H
E
b1f1
g2h2
c2d2
a1e1
c1g1
d1h1
a2b2
e2f2
* استنتـــاج:
ABCDEFGH اسقاط حجم
* للقيام بإسقاط حجم على مستوى الإسقاط يعطينا السطــح.

## Slide 17
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
4.2- مكعـب الإسقـاط:
1.2.4- تعريــف:
* مكعب الإسقاط هو مكعب خيالي يمكن اعتبار أوجهه الداخلية كمستويات الإسقاط.
الرؤية السفلية
الرؤية العلوية
الرؤية اليمينية
الرؤية اليسارية
الرؤية الخلفية
الرؤية الأمامية

## Slide 18
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
1.2.4- نشـر المكعـب :
* بعد القيام بإسقاط مختلف أوجه الشيء التقني الموضوع بداخل مكعب الإسقاط على مختلف الأوجه الداخلية لهذا الأخير، نقوم بنشر هذا المكعب للحصول على جميع الرؤى الناتجة في مستوى واحد، فنحصل على الشكل التالي:

## Slide 19
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
الرؤية السفلية ❶
الرؤية اليمينية ❷
الرؤية الأمامية ❸
الرؤية اليسارية❹
الرؤية الخلفية❺
الرؤية العلوية❻
* ملاحظـــة:
تسمى الرؤية بنفس موضع المشاهد، وتمثل في المستوى الذي يقابل هذا الموضع.
الارتفــاع | العـــــرض | الطـــــول | رؤى لها نفس ...
 |  |  | الرؤيـــــة الأماميــة
 |  |  | // الخلفيـــة
 |  |  | // اليمينيــة
 |  |  | // اليسارية
 |  |  | // العلويــة
 |  |  | // السفليـة
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
---
---
---
---
---
---

## Slide 20
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
5.2- تطبيقـــات:
* توزيع واتمام مطبوع 1 و مطبوع 2
6.2- الوســم البعــدي:
* مثــــــــال:
75
30
الوسم البعدي عملية تهدف إلى ابراز الأبعاد الحقيقية للشيء التقني عن طريق كتابتها على رسمه التقني.
1.6.2 تعريف:

## Slide 21
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
2.6.2 – عناصر الوسم:
تتكون عملية الوسم من أربعة عناصر أساسية هي:
أ – خطـوط الربـط :
* تحدد هذه الخطوط طرفي الحرف المراد وسمه.
* تنجز هذه الخطوط بخط متصل رقيق.
* تكون هذه الخطوط متوازية فيما بينها مثنى، وعمودية على الحرف المراد وسمه .
ب – خــط السمــة:
* يربط هذا الخط بين خطي الربط.
* ينجز هذا الخط بخط متصل رقيق .
* يكون هذا الخط موازيا ومقاييسا للحرف المراد وسمه .

## Slide 22
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
ج – الأسهـــم:
* تحدد هذه السهم طفي خط السمة.
* تنجز الأسهم بخط متصل غليظ .
. 90°و 60° * تتراوح زاوية انفراج الأسهم بين
د – السمـــة:
* تمثل السمة قيمة البعد الحقيقي للحرف المراد وسمه.
* تكتب السمة بخط متصل غليظ وسط خط السمة.
* تكتب السمة أعلى خط السمة إذا كان أفقيا، ويساره إذا كان عموديا.
.R ،  * تصحب السمة أحيانا ببعض الرموز :
3.6.2 – أمثلــة وقواعــد عامــة:
- قاعدة 1 ( شكل 1 ):
* يجب أن تكون خطوط السمة مستقيمة فيما بينها .
* يجب ألا تتقاطع خطوط السمة مع أي خط آخر، بينما يمكن لخطوط الربط أن تتلاقى فيما بينها .
- قاعدة 2 ( شكل 2 ):

## Slide 23
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
* قاعدة 3 ( شكل 3 ):
يجب أن لا يستخدم أي خط من خطوط الرؤى كخط للربط أو السمة.
يجب أن لا نقوم بوسم عنصر غير مرئي.
* قاعدة 4 ( شكل 3 ):
* قاعدة 5 ( شكل 4 ):
يجب أن توزع الأبعاد على مختلف الرؤى.
* قاعدة 6 ( شكل 4 ):
يجب أن لا تتكرر السمة ولو تعددت الرؤى.
* قاعدة 7 ( شكل 5 ):
يجب أن لا تكتب السمة على شكل عدد كسري.
* قاعدة 8 ( شكل 5 ):
على السمة.( mm ) يجب أن لا تكتب وحدة الملمتر
توزيـع المطبـوع الخـاص بالأشكـال

## Slide 24
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
3- المنظــور الإشرافــي :
لرسم ضلع متعامد مع سطح مستوى أمر غير ممكن لدلك نستعمل وسيلة خاصة تسمى المنظور لتمثيل المجسمات ثلاثية الأبعاد على سطح ذي بعدين، و يتميز بكونه سهل القراءة حتى من طرف غير المختصين في رسم الصناعي.
1.3- تعريـــــف:
المنظور الإشرافي طريقة من طرق التمثيل في الرسم التقني تمكن من إعطاء نظرة شمولية لمعالم الأشياء التقنية.
2.3- طــريقة الإنجاز:
1.2.3- رسم الوجه الأمامي:
يرسم الوجه الأمامي بشكله الحقيقي رسما موازيا لمستوى الورقة بعد ضرب أبعاد الوجه الأمامي في السلم :

## Slide 25
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
2.2.3- رسم الحروف المتعامدة مع الوجه الأمامي:
تمثل حروف هذه الواجهة بخطوط مائلة بـزاوية α تسمى الهاربات، حيث يتم اختزال أبعاد الحرف العمودية للوجه الأمامي ) بعد ضربها في السلم ( وذلك بضربها في نسبة الاختزال k .

## Slide 26
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
* ملاحظــــــات:
* تمثل الهاربات الغير مرئية بخط متقطع رقيق.
* طول الهاربات = البعد الحقيقي × السلم × k
* لإنجاز المنظور الإشرافي لابد من التوفر على قيم ل  و κ ونختار
من بين القيم التالية:
 | 60 | 45 | 30
κ | 0,7 | 0,5 | 0,4
* يمكن الاستغناء عن رسم الخطوط المتقطعة في المنظور
الإشرافي.

## Slide 27
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
3.2.3- رسم الوجه الخلفي :
تحد الهاربات برسم الوجه الخلفي ويكون موازيا لمستوى الورقة.

## Slide 28
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
4.2.3- اتجـاه الهاربــات :

## Slide 29
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
5.2.3- تطبيقـات:
أرسم بطريقة المنظور الإشرافي علبة عود الثقاب أبعادها كالتالي :
الطول 50L = ، الإرتفاع =15H، العرض l =30
مع: Ech = 2 ، k = 0.8، α = 60°
تمريـــن 1 :
الوجه الأمامي مكون من الطول والعرض.
ملاحظــة:
30 نعتبر الشكل الذي له الوجه الأمامي التالي وعرضه هو
تمريـــن 2 :
20
50
10
30

## Slide 30
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
* أجوبـــة:
تمريـــن 1 :
50
30
15
DDL=Ech x DR
DDL=2 x 50
DDL=100
DDl=Ech x DR x K
DDl=2 x 30 x 0.8
DDl=48

## Slide 31
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
تمريـــن 2 :
50
30
20
10
30
DDL=Ech x DR
DDL=2 x 50
DDL=100
DDl=Ech x DR x K
DDl=2 x 30 x 0.5
DDl=30

## Slide 32
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
  نهاية الدرس العاشر
  من إنجاز الأستاذ: لخضر يعكوبي
  ثانوية أبي يوسف الكندي الإعدادية
  الموسم الدراسي: 2013/2012
  المستوى: الثانيــــــة

## Slide 33
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي

## Slide 34
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي

## Slide 35
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي
4.2- مكعـب الإسقـاط:
1.2.4- تعريــف:
* مكعب الإسقاط هو مكعب خيالي يمكن اعتبار أوجهه الداخلية كمستويات الإسقاط.

## Slide 36
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي

## Slide 37
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي

## Slide 38
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي

## Slide 39
Dessin Techniqueالرســـم التقنـــــي